## Slide 1
BÁO CÁO SƠ BỘ • RICEAI
So sánh sáu kiến trúc CNN trong nhận diện 11 nhóm bệnh, sinh vật gây hại và trạng thái cây lúa
Phân tích chuyển tiếp từ campaign 19 lớp
Campaign 11 đầu ra chính thức chưa huấn luyện
6 × 3
mô hình × lần train
Campaign V2 • Tập test khóa 9.829 ảnh
Notes: Tên đề tài đã đổi theo phạm vi 11 nhóm. Phải nói rõ đây là phân tích chuyển tiếp: checkpoint vẫn có 19 đầu ra.
[Sources]
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/docs/results_report_assets_11class/recalculated_11class_metrics.json
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/runs/final_test_v2
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/config/campaign_lock_v2.json

## Slide 2
Câu hỏi nghiên cứu và phạm vi 11 nhóm
02
Mục tiêu hiện tại là kiểm tra độ bền của thứ hạng trước khi huấn luyện lại classifier 11 đầu ra.
01
Chất lượng
So sánh Accuracy, Macro-Precision, Macro-Recall và Macro-F1 trên 9.376 ảnh thuộc 11 lớp đủ support.
02
Độ ổn định
Mỗi backbone có ba checkpoint từ seed 42, 123 và 2026; báo cáo từng seed, mean và sample SD.
03
Tính trung thực
Dự đoán rơi vào 8 nhãn bị loại vẫn tính sai; không renormalize xác suất và không gọi đây là mô hình 11 lớp đã train.
Đây là phân tích độ nhạy để thiết kế campaign mới, không phải kết quả cuối của bài báo 11 lớp.
Notes: Phạm vi nhãn gồm bệnh, sinh vật gây hại, cỏ dại và trạng thái bình thường; không gọi chung là 11 bệnh.
[Sources]
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/docs/results_report_assets_11class/recalculated_11class_metrics.json
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/runs/final_test_v2
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/config/campaign_lock_v2.json

## Slide 3
Từ 65.516 ảnh đến phạm vi 11 lớp
03
45.858
TRAIN
Học từ ảnh
9.829
VALIDATION
Chọn checkpoint tốt nhất
9.829
TEST
Đánh giá cuối cùng
• Split V2 khóa: train 45.858 • validation 9.829 • test 9.829
• Quy tắc hậu kiểm: giữ lớp có support test ≥ 100
• 11 lớp giữ lại: 9.376 ảnh test; 8 lớp tạm loại: 453 ảnh
• Không xóa dữ liệu gốc, không sửa checkpoint hay CSV dự đoán
Giới hạn quan trọng
Chưa tách theo cây, ruộng hoặc phiên chụp. Đây là test nội bộ.
Notes: 11 lớp được chọn theo support, không chọn theo F1. Quyết định này xảy ra sau campaign 19 lớp nên phải ghi là thiết kế chuyển tiếp.
[Sources]
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/docs/results_report_assets_11class/recalculated_11class_metrics.json
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/runs/final_test_v2
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/config/campaign_lock_v2.json

## Slide 4
Mười một lớp được giữ theo ngưỡng support test ≥ 100
04
Tổng test: 9.376 ảnh. Hai lớp lớn nhất: sâu đục thân 2.973 và rầy nâu 2.786 ảnh.
Nhóm nhỏ nhất còn giữ: ốc bươu vàng 122 ảnh; dữ liệu vẫn mất cân bằng.
Lớp | Train | Val | Test | Tổng
Bạc lá vi khuẩn | 1260 | 270 | 270 | 1800
Đạo ôn | 1172 | 251 | 251 | 1674
Rầy nâu | 13001 | 2786 | 2786 | 18573
Đốm nâu | 1540 | 330 | 330 | 2200
Dảnh héo | 1004 | 215 | 215 | 1434
Ốc bươu vàng | 566 | 122 | 122 | 810
Sâu cuốn lá | 8232 | 1764 | 1764 | 11760
Bình thường | 1230 | 263 | 263 | 1756
Sâu đục thân | 13875 | 2973 | 2973 | 19821
Tungro | 759 | 163 | 163 | 1085
Cỏ dại | 1114 | 239 | 239 | 1592
Notes: Bảng lấy trực tiếp từ split_counts trong JSON tái tính.
[Sources]
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/docs/results_report_assets_11class/recalculated_11class_metrics.json
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/runs/final_test_v2
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/config/campaign_lock_v2.json

## Slide 5
Luồng tái tính: giữ nguyên dự đoán 19 đầu ra
05
1
LỌC NHÃN THẬT
Chỉ giữ hàng test có true_label thuộc 11 lớp.
2
GIỮ DỰ ĐOÁN
Không ép predicted_label vào 11 lớp; dự đoán sang lớp loại = sai.
3
TÍNH LẠI
Accuracy, Macro-P/R/F1 cho 11 nhãn.
4
GỘP 3 SEED
Mean, sample SD và paired bootstrap 2.000 mẫu.
5
ĐỊNH HƯỚNG
Chốt protocol để train lại classifier 11 đầu ra.
Nguồn: 18 file test_predictions.csv của campaign V2 (6 mô hình × 3 seed).
Không sửa checkpoint, run manifest, history hoặc file dự đoán gốc.
Notes: Quy trình này bảo thủ hơn việc loại 8 logit rồi renormalize vì mọi dự đoán ngoài 11 lớp đều là lỗi.
[Sources]
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/docs/results_report_assets_11class/recalculated_11class_metrics.json
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/runs/final_test_v2
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/config/campaign_lock_v2.json

## Slide 6
Sáu backbone giữ nguyên; đầu 11 lớp mới chỉ là dự kiến
06
*Số tham số dự kiến = backbone hiện tại + classifier 11 đầu ra; chưa có checkpoint 11 lớp.
Thứ tự mô hình và pretrained recipe giữ nguyên để campaign mới so sánh công bằng.
Mô hình | Cấu trúc chính | Tham số đầu 11 lớp*
EfficientNet-B0 | MBConv + SE | 4,022 M
MobileNetV3-Large | Inverted residual + SE + h-swish | 4,216 M
ResNet-18 | Residual basic blocks | 11,182 M
DenseNet-121 | Dense connectivity | 6,965 M
MobileNetV2 | Inverted residual | 2,238 M
ShuffleNet V2 1.0× | Channel split + shuffle | 1,265 M
Notes: Không dùng số tham số dự kiến làm bằng chứng về latency hoặc bộ nhớ mobile.
[Sources]
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/docs/results_report_assets_11class/recalculated_11class_metrics.json
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/runs/final_test_v2
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/config/campaign_lock_v2.json

## Slide 7
MobileNetV2 và MobileNetV3-Large
07
Hai mạng hướng mobile nhưng V3-Large lớn hơn và có SE/hard-swish.
01
MobileNetV2
Inverted residual: mở rộng → depthwise → chiếu tuyến tính; đầu 11 lớp dự kiến 2,238 triệu tham số.
02
MobileNetV3-Large
Inverted residual kết hợp SE và hard-swish; đầu 11 lớp dự kiến 4,216 triệu tham số.
03
Vai trò
V2 là baseline nhẹ; V3-Large là ứng viên mobile chính. Chưa benchmark latency/pin trên cùng điện thoại.
Chất lượng chuyển tiếp V3 cao hơn V2, nhưng deployment vẫn phải đo trên thiết bị thật.
Notes: Không quy chênh lệch F1 cho một block riêng lẻ nếu chưa ablation.
[Sources]
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/docs/results_report_assets_11class/recalculated_11class_metrics.json
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/runs/final_test_v2
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/config/campaign_lock_v2.json

## Slide 8
ResNet-18 và DenseNet-121
08
Hai baseline cổ điển đối chiếu shortcut cộng và kết nối đặc trưng dày.
01
ResNet-18
Residual shortcut hỗ trợ dòng gradient; đầu 11 lớp dự kiến 11,182 triệu tham số, lớn nhất nhóm.
02
DenseNet-121
Nối đặc trưng từ nhiều lớp trước; đầu 11 lớp dự kiến 6,965 triệu tham số.
03
Vai trò
Kiểm tra liệu backbone nhiều tham số hoặc tái sử dụng đặc trưng có vượt các mạng mobile hay không.
Trong phân tích chuyển tiếp, quy mô tham số không quyết định thứ hạng Macro-F1.
Notes: Không so sánh FLOPs vì campaign chưa lưu FLOPs thống nhất.
[Sources]
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/docs/results_report_assets_11class/recalculated_11class_metrics.json
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/runs/final_test_v2
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/config/campaign_lock_v2.json

## Slide 9
EfficientNet-B0 và ShuffleNet V2 1.0×
09
Hai cực của bài toán chất lượng–độ gọn.
01
EfficientNet-B0
MBConv + SE; đầu 11 lớp dự kiến 4,022 triệu tham số và hiện dẫn đầu Macro-F1 chuyển tiếp.
02
ShuffleNet V2
Channel split và channel shuffle; đầu 11 lớp dự kiến 1,265 triệu tham số, nhỏ nhất nhóm.
03
Câu hỏi
Mô hình nhỏ nhất có giữ được chất lượng đủ dùng không? Kết quả hiện tại cho thấy khoảng cách còn lớn.
Mạng gọn chỉ có ý nghĩa triển khai khi chất lượng, latency, RAM và năng lượng đều được đo.
Notes: Không gọi ShuffleNet nhanh nhất khi chưa benchmark cùng runtime.
[Sources]
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/docs/results_report_assets_11class/recalculated_11class_metrics.json
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/runs/final_test_v2
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/config/campaign_lock_v2.json

## Slide 10
Môi trường và bằng chứng tái lập
10
Tên GPU không được dùng làm biến giải thích kết quả trong bản 11 lớp.
Campaign 11 lớp sau này phải ghi tự động GPU, driver, CUDA, VRAM và thời gian từng run.
Hạng mục | Thông tin có bằng chứng
Framework | Python 3.11.9 • PyTorch 2.2.1+cu121 • TorchVision 0.17.1+cu121
Nền tảng | Windows • CUDA; run manifest không lưu tên model GPU
Seed | 42, 123, 2026; khóa Python / NumPy / Torch / CUDA
Chế độ | Deterministic algorithms; tắt cuDNN benchmark và TF32
Dữ liệu | Split/manifest khóa SHA-256; cùng danh sách ảnh cho mọi run
Lưu ý | Không đổi tên GPU thành phần cứng không được log trong run
Notes: Giữ hồ sơ thực nghiệm đúng với log; không suy diễn cấu hình máy từ lời kể.
[Sources]
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/docs/results_report_assets_11class/recalculated_11class_metrics.json
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/runs/final_test_v2
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/config/campaign_lock_v2.json

## Slide 11
Tiền xử lý phải giữ nguyên khi train lại 11 lớp
11
Thay số đầu ra, không đổi pipeline để bảo đảm phép so sánh còn cùng điều kiện.
01
Chuẩn hóa
RGB → resize 224×224 bilinear, antialias → tensor [0,1] → ImageNet mean/std.
02
Train
Lật ngang, xoay, dịch, scale và color jitter theo recipe V2; class weights chỉ tính từ train.
03
Val / test
Chỉ resize và chuẩn hóa; không TTA, không augmentation ngẫu nhiên và không shuffle test.
Nếu đổi augmentation hoặc resolution, phải coi là campaign khác và không trộn với bảng hiện tại.
Notes: Pipeline lấy từ train_backbone.py và final_evaluate_v2.py.
[Sources]
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/docs/results_report_assets_11class/recalculated_11class_metrics.json
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/runs/final_test_v2
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/config/campaign_lock_v2.json

## Slide 12
Protocol train 11 lớp đề xuất: giữ nguyên ngân sách V2
12
Chọn best checkpoint theo validation Macro-F1; test chỉ mở sau khi đủ 18 run.
Tính lại class weight trên 11 lớp train; khóa manifest mới và SHA-256 trước khi chạy.
Thiết lập | Head | Fine-tune
Số đầu ra | 11 | 11
Epoch tối đa | 15 | 30
Optimizer / LR | Adam / 10⁻³ | Adam / 10⁻⁵
Batch | 32 | 32
Loss | Weighted cross-entropy | Weighted cross-entropy
Điều khiển | Early stop 5; Reduce LR | Early stop 5; Reduce LR
Notes: Đây là protocol đề xuất, chưa chạy.
[Sources]
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/docs/results_report_assets_11class/recalculated_11class_metrics.json
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/runs/final_test_v2
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/config/campaign_lock_v2.json

## Slide 13
Khung tiêu chí so sánh sáu mô hình
13
Quy tắc đọc: xếp hạng bằng Macro-F1 mean. Nếu điểm gần nhau, đọc thêm SD và bootstrap.
Không chọn mô hình triển khai chỉ từ Accuracy hoặc số tham số.
Vai trò | Thước đo | Cách sử dụng trong kết luận
Xếp hạng chất lượng | Macro-F1 mean | Tiêu chí chính. Mỗi lớp có trọng số ngang nhau dù số ảnh khác nhau.
Kiểm tra độ đúng chung | Accuracy mean | Chỉ số bổ sung. Không dùng riêng vì các lớp lớn có thể chi phối kết quả.
Giải thích kiểu sai | Macro-Precision và Macro-Recall | Precision phản ánh dự đoán nhầm vào lớp. Recall phản ánh ảnh thật bị bỏ sót.
Độ ổn định | Sample SD qua ba seed | SD nhỏ cho thấy metric ít dao động hơn khi huấn luyện lại.
Chất lượng từng lớp | F1 lớp kèm support | Xác định lớp yếu và kiểm tra điểm tổng thể có che khuất lớp khó hay không.
Độ chắc chắn của chênh lệch | Paired bootstrap 95% CI | So sánh chênh lệch Macro-F1 trên cùng ảnh. CI chứa 0 nghĩa là chưa tách biệt rõ.
Khả năng triển khai | Tham số, sau đó latency, RAM và năng lượng | Tham số chỉ phản ánh quy mô. Quyết định mobile cần phép đo trên cùng thiết bị.
Notes: Slide tổng hợp vai trò của toàn bộ thước đo. Các slide 15–16 giải thích chi tiết metric và độ bất định; slide 20–24 trình bày kết quả từng lớp và bootstrap.
[Sources]
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/docs/results_report_assets_11class/recalculated_11class_metrics.json
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/runs/final_test_v2
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/config/campaign_lock_v2.json

## Slide 14
Đánh giá 11 lớp sau khi train lại
14
1
KHÓA MANIFEST
11 lớp; SHA-256; cố định split.
2
TRAIN 18 RUN
6 backbone × 3 seed; cùng recipe.
3
CHỌN BẰNG VAL
Best validation Macro-F1, không nhìn test.
4
MỞ TEST 1 LẦN
Đánh giá từng checkpoint trên 9.376 ảnh.
5
BÁO CÁO
Mean ± SD, từng lớp, bootstrap và mobile benchmark.
Campaign mới phải tạo thư mục output riêng, không ghi đè runs/final_test_v2.
Các con số chuyển tiếp hiện tại chỉ dùng làm mốc kiểm tra hợp lý.
Không chọn lớp, siêu tham số hoặc mô hình sau khi xem test mới.
Notes: Protocol chính thức phải được khóa trước huấn luyện.
[Sources]
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/docs/results_report_assets_11class/recalculated_11class_metrics.json
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/runs/final_test_v2
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/config/campaign_lock_v2.json

## Slide 15
Cách tính và kết quả của các thước đo chất lượng
15
Thước đo được tính xác định từ nhãn thật và dự đoán; chúng không có một “% chính xác” riêng.
Nguồn: scikit-learn official docs — accuracy_score, precision_score, recall_score và f1_score.
Thước đo | Công thức | Kết quả mean sáu mô hình | Cách đọc và giới hạn
Accuracy | Số dự đoán đúng / 9.376 | 96,551% đến 99,335% B0: 99,335% ± 0,048 | Độ đúng chung. Lớp lớn có thể chi phối.
Macro-Precision | Trung bình 11 giá trị TPc / (TPc + FPc) | 93,074% đến 98,288% B0: 98,288% ± 0,195 | Thấp khi mô hình gọi nhầm ảnh lớp khác vào lớp c.
Macro-Recall | Trung bình 11 giá trị TPc / (TPc + FNc) | 90,312% đến 97,717% B0: 97,717% ± 0,146 | Thấp khi mô hình bỏ sót ảnh thật của lớp c.
F1 lớp c | 2TPc / (2TPc + FPc + FNc) | Theo lớp và mô hình: 76,711% đến 100,000% | Đọc kèm support. Không dùng true negative.
Macro-F1 | Trung bình không trọng số của 11 F1 lớp | 91,524% đến 97,994% B0: 97,994% ± 0,159 | Tiêu chí xếp hạng chính cho dữ liệu mất cân bằng.
Notes: Nguồn phương pháp chính thức:
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.accuracy_score.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.precision_score.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.recall_score.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.f1_score.html
Giá trị được tái tính từ 18 file test_predictions.csv trên 9.376 ảnh.
[Sources]
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/docs/results_report_assets_11class/recalculated_11class_metrics.json
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/runs/final_test_v2
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/config/campaign_lock_v2.json

## Slide 16
Độ tin cậy của SD và paired bootstrap
16
3 lớp lớn chiếm 76,54%
Rầy nâu, sâu cuốn lá và sâu đục thân chiếm 7.523 / 9.829 ảnh.
Accuracy cao vẫn có thể che khuất lỗi ở những lớp ít ảnh.
Accuracy
Mỗi ảnh có trọng số như nhau.
Macro-F1
Mỗi lớp có trọng số như nhau.
SD qua seed
Mức dao động khi train lại.
CI bootstrap
Bất định do tập ảnh kiểm thử.
Tiêu chí chính: Macro-F1. Accuracy bổ sung; SD và CI không thay thế nhau.
Thước đo | Cách tính | Kết quả hiện tại | Độ tin cậy và giới hạn
Sample SD qua seed | s = căn bậc hai của Σ(xi - x̄)² / (n - 1), n = 3 | SD Macro-F1: 0,070 đến 1,771 điểm % V3-L nhỏ nhất; Shuffle lớn nhất | Mô tả dao động của ba lần train. Mean ± SD không phải CI 95%.
Paired bootstrap 95% CI | Lấy mẫu có hoàn lại cùng chỉ số ảnh. B = 2.000; percentile 2,5% đến 97,5%. | 15 so sánh V3 với năm mô hình × ba seed. 6 CI chứa 0; 9 CI không chứa 0. | Phản ánh biến thiên do tập ảnh của checkpoint cố định. Chưa gộp biến thiên train và chưa hiệu chỉnh đa so sánh.
Cách diễn giải CI | Tính Δ Macro-F1 cho từng mẫu bootstrap. | CI chứa 0: chênh lệch chưa tách biệt rõ ở seed đó. | CI 95% không có nghĩa mô hình đúng 95% và không chứng minh quan hệ nhân quả.
Nguồn và mức độ tin cậy
NIST SEMATECH e-Handbook cung cấp công thức sample SD. Efron 1979 là bài bootstrap gốc đã bình duyệt trên The Annals of Statistics. scikit-learn resample xác nhận cơ chế lấy mẫu có hoàn lại.
Notes: Nguồn phương pháp:
NIST Measures of Scale: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda356.htm
Efron, B. 1979. Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife. DOI: https://doi.org/10.1214/aos/1176344552
scikit-learn resample: https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.utils.resample.html
Bootstrap giữ cặp dự đoán trên cùng 9.376 ảnh.
[Sources]
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/docs/results_report_assets_11class/recalculated_11class_metrics.json
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/runs/final_test_v2
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/config/campaign_lock_v2.json

## Slide 17
EfficientNet-B0 dẫn đầu Macro-F1 chuyển tiếp
17
MEAN ± SD
97,76%
SD = 0,064 điểm %
V3-Large: 97,32%
Chênh lệch B0 − V3:
+0,441 điểm %
Thanh bắt đầu từ 0%.
Đây là điểm test nội bộ, không phải độ chính xác thực địa.
Lưu ý: checkpoint 19 đầu ra; đây chưa phải kết quả của classifier 11 đầu ra.
88
90
92
94
96
98
100
EfficientNet-B0
97,994%
MobileNetV3-Large
97,585%
ResNet-18
97,234%
DenseNet-121
97,163%
MobileNetV2
96,227%
ShuffleNet V2 1.0×
91,524%
Macro-F1 mean qua 3 seed (%)
Notes: Bar chart dùng aggregate.macro_f1.mean trong JSON 11 lớp.
[Sources]
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/docs/results_report_assets_11class/recalculated_11class_metrics.json
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/runs/final_test_v2
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/config/campaign_lock_v2.json

## Slide 18
Kết quả tổng thể trên 9.376 ảnh của 11 lớp
18
B0 đứng đầu mean Macro-F1 97,994%; V3-Large đứng thứ hai 97,585%.
Thứ hạng sáu mô hình không đổi so với phân tích 19 lớp.
Mean ± SD (%) | Accuracy | Macro-P | Macro-R | Macro-F1
EfficientNet-B0 | 99,335 ± 0,048 | 98,288 ± 0,195 | 97,717 ± 0,146 | 97,994 ± 0,159
MobileNetV3-Large | 99,189 ± 0,046 | 97,985 ± 0,079 | 97,219 ± 0,110 | 97,585 ± 0,070
ResNet-18 | 98,941 ± 0,386 | 97,576 ± 0,837 | 96,917 ± 1,031 | 97,234 ± 0,941
DenseNet-121 | 98,948 ± 0,137 | 97,630 ± 0,320 | 96,711 ± 0,349 | 97,163 ± 0,316
MobileNetV2 | 98,617 ± 0,374 | 96,790 ± 0,828 | 95,719 ± 1,110 | 96,227 ± 0,981
ShuffleNet V2 1.0× | 96,551 ± 0,838 | 93,074 ± 1,401 | 90,312 ± 2,041 | 91,524 ± 1,771
Notes: Mọi ô được đọc tự động từ aggregate trong JSON.
[Sources]
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/docs/results_report_assets_11class/recalculated_11class_metrics.json
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/runs/final_test_v2
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/config/campaign_lock_v2.json

## Slide 19
Độ ổn định Macro-F1 qua ba seed
19
SD nhỏ nhất
0,064 điểm %
EfficientNet-B0
Cao nhất cả 3 seed.
SD lớn nhất
1,691 điểm %
ShuffleNet V2
Dao động nhiều hơn.
Macro-F1 (%) | Seed 42 | Seed 123 | Seed 2026
EfficientNet-B0 | 97,78 | 97,69 | 97,82
MobileNetV3-Large | 97,55 | 97,36 | 97,06
ResNet-18 | 97,59 | 97,21 | 95,84
DenseNet-121 | 96,36 | 96,62 | 96,99
MobileNetV2 | 96,83 | 95,13 | 96,60
ShuffleNet V2 1.0× | 92,70 | 90,90 | 89,32
88
90
92
94
96
98
42
123
2026
Macro-F1 (%)
EfficientNet-B0
MobileNetV3-Large
ResNet-18
DenseNet-121
MobileNetV2
ShuffleNet V2 1.0×
Training seed
Notes: Các điểm là Macro-F1 từng seed sau lọc 11 true labels.
[Sources]
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/docs/results_report_assets_11class/recalculated_11class_metrics.json
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/runs/final_test_v2
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/config/campaign_lock_v2.json

## Slide 20
F1 theo lớp — sáu lớp đầu
20
Đơn vị: %. Mean 3 seed, làm tròn 1 chữ số; 100,0 có thể do làm tròn.
B0 = EfficientNet-B0; V3-L = MobileNetV3-Large; Shuffle = ShuffleNet V2 1.0×.
Lớp (test n) | Eff-B0 | MV3-L | RN18 | DN121 | MV2 | Shuffle
Bạc lá vi khuẩn (270) | 98,1 | 97,6 | 98,1 | 97,2 | 95,8 | 92,8
Đạo ôn (251) | 95,5 | 94,8 | 93,1 | 92,9 | 91,7 | 80,4
Rầy nâu (2786) | 100,0 | 99,9 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,0
Đốm nâu (330) | 98,3 | 97,4 | 97,1 | 96,4 | 96,4 | 91,7
Dảnh héo (215) | 99,5 | 99,1 | 99,2 | 99,3 | 99,1 | 96,2
Ốc bươu vàng (122) | 99,9 | 100,0 | 99,6 | 100,0 | 100,0 | 99,2
Đơn vị: %, mean F1 lớp qua ba seed. Mỗi cột mô hình dùng đúng cùng ảnh test.
Notes: Bảng per_class lấy từ JSON.
[Sources]
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/docs/results_report_assets_11class/recalculated_11class_metrics.json
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/runs/final_test_v2
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/config/campaign_lock_v2.json

## Slide 21
F1 theo lớp — năm lớp còn lại
21
Đơn vị: %. Mean 3 seed, làm tròn 1 chữ số; 100,0 có thể do làm tròn.
B0 = EfficientNet-B0; V3-L = MobileNetV3-Large; Shuffle = ShuffleNet V2 1.0×.
Lớp (test n) | Eff-B0 | MV3-L | RN18 | DN121 | MV2 | Shuffle
Sâu cuốn lá (1764) | 99,9 | 100,0 | 99,8 | 99,9 | 99,8 | 99,1
Bình thường (263) | 97,5 | 95,7 | 96,7 | 96,5 | 95,7 | 90,4
Sâu đục thân (2973) | 100,0 | 99,9 | 99,8 | 99,8 | 99,7 | 99,2
Tungro (163) | 94,2 | 93,2 | 92,9 | 93,3 | 89,5 | 76,7
Cỏ dại (239) | 95,1 | 95,8 | 93,6 | 93,6 | 91,0 | 82,1
Các lớp lớn gần bão hòa; Tungro và cỏ dại phân hóa mô hình rõ hơn.
Notes: Không suy luận lớp khó chỉ từ support; cần xem ảnh và confusion matrix.
[Sources]
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/docs/results_report_assets_11class/recalculated_11class_metrics.json
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/runs/final_test_v2
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/config/campaign_lock_v2.json

## Slide 22
Lớp khó nhất cho thấy khoảng cách giữa các backbone
22
Đọc theo từng lớp
Sương mai:
B0 92,9% • V3 91,9%
Sọc lá vi khuẩn:
ShuffleNet 71,2%
n: số ảnh của lớp
F1: mean 3 seed
Đủ 19 lớp: phụ lục
Mô hình | Đạo ôn | Bình thường | Tungro | Cỏ dại
EfficientNet-B0 | 95,5 | 97,5 | 94,2 | 95,1
MobileNetV3-Large | 94,8 | 95,7 | 93,2 | 95,8
ResNet-18 | 93,1 | 96,7 | 92,9 | 93,6
DenseNet-121 | 92,9 | 96,5 | 93,3 | 93,6
MobileNetV2 | 91,7 | 95,7 | 89,5 | 91,0
ShuffleNet V2 1.0× | 80,4 | 90,4 | 76,7 | 82,1
ShuffleNet suy giảm rõ ở Tungro (76,7%) và cỏ dại (82,1%); bảng đầy đủ ở slide 20–21.
Notes: Bốn lớp được chọn để minh họa; bảng đầy đủ ở slide 20–21.
[Sources]
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/docs/results_report_assets_11class/recalculated_11class_metrics.json
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/runs/final_test_v2
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/config/campaign_lock_v2.json

## Slide 23
Thứ hạng giữ nguyên khi bỏ tám lớp support thấp
23
Cách đọc ví dụ
Leaf smut → bạc lá:
3 lượt nhầm / (21 ảnh × 3 seed) = 4,76%.
Cùng 21 ảnh được đánh giá bởi 3 mô hình đã train.
Không coi 63 lượt dự đoán là 63 ảnh độc lập.
Mô hình | Macro-F1 19 lớp | Chuyển tiếp 11 lớp | Chênh lệch
EfficientNet-B0 | 97,764 | 97,994 | +0,230
MobileNetV3-Large | 97,323 | 97,585 | +0,262
ResNet-18 | 96,878 | 97,234 | +0,356
DenseNet-121 | 96,658 | 97,163 | +0,505
MobileNetV2 | 96,184 | 96,227 | +0,043
ShuffleNet V2 1.0× | 90,971 | 91,524 | +0,553
Điểm tăng do đổi phạm vi true-label; checkpoint không đổi và dự đoán sang nhãn bị loại vẫn tính sai.
Notes: Bảng đối chiếu aggregate 19 lớp cũ với sensitivity 11 lớp.
[Sources]
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/docs/results_report_assets_11class/recalculated_11class_metrics.json
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/runs/final_test_v2
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/config/campaign_lock_v2.json

## Slide 24
Paired bootstrap: V3-Large so với năm mô hình
24
Đơn vị: điểm %. Δ dương nghiêng về V3. CI là percentile 95%, 2.000 lần resample theo ảnh.
Δ F1: V3 − đối chiếu | Seed 42 | Seed 123 | Seed 2026
EfficientNet-B0 | -0,209 [-0,835; 0,412] | -0,636 [-1,220; -0,074] | -0,382 [-0,970; 0,189]
ResNet-18 | -0,136 [-0,741; 0,492] | -0,212 [-0,851; 0,418] | 1,403 [0,737; 2,124]
DenseNet-121 | 0,555 [-0,083; 1,208] | 0,664 [0,071; 1,332] | 0,049 [-0,565; 0,676]
MobileNetV2 | 0,771 [0,099; 1,458] | 2,438 [1,654; 3,227] | 0,865 [0,189; 1,570]
ShuffleNet V2 1.0× | 4,272 [3,417; 5,152] | 6,232 [5,249; 7,222] | 7,681 [6,729; 8,723]
Notes: Không hiệu chỉnh đa so sánh; đây không phải CI của mean qua ba seed.
[Sources]
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/docs/results_report_assets_11class/recalculated_11class_metrics.json
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/runs/final_test_v2
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/config/campaign_lock_v2.json

## Slide 25
Hai mô hình dẫn đầu: B0 và V3-Large
25
Chênh lệch nhỏ về mean nhưng không đồng nhất qua từng seed.
01
EfficientNet-B0
Macro-F1 97,994 ± 0,159%; hạng 1. Điểm từng seed: 97,875 / 98,175 / 97,933.
02
MobileNetV3-L
Macro-F1 97,585 ± 0,070%; hạng 2, thấp hơn B0 0,409 điểm % theo mean.
03
Bootstrap
V3−B0: CI chứa 0 ở seed 42 và 2026; hoàn toàn âm ở seed 123. Không tuyên bố B0 vượt trội thống kê toàn cục.
B0 là mốc chất lượng; V3-Large vẫn đáng ưu tiên khi mục tiêu cuối là mobile.
Notes: Lựa chọn deployment cần latency/RAM/năng lượng, chưa chỉ Macro-F1.
[Sources]
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/docs/results_report_assets_11class/recalculated_11class_metrics.json
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/runs/final_test_v2
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/config/campaign_lock_v2.json

## Slide 26
ResNet-18 và DenseNet-121: hạng giữa
26
Hai kiến trúc đạt chất lượng cao nhưng không có lợi thế rõ về quy mô.
01
ResNet-18
Macro-F1 97,234 ± 0,941%; SD lớn hơn DenseNet do seed 2026 giảm còn 96,148%.
02
DenseNet-121
Macro-F1 97,163 ± 0,316%; ổn định hơn ResNet trong sensitivity analysis.
03
Quy mô
Đầu 11 lớp dự kiến: ResNet 11,182M; DenseNet 6,965M.
Chưa có paired bootstrap trực tiếp ResNet–DenseNet; thứ hạng 3–4 chỉ mang tính mô tả.
Notes: Không dùng tham số để suy latency.
[Sources]
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/docs/results_report_assets_11class/recalculated_11class_metrics.json
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/runs/final_test_v2
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/config/campaign_lock_v2.json

## Slide 27
MobileNetV2 và ShuffleNet: độ gọn đổi lấy chất lượng
27
Hai baseline nhẹ giúp nhìn rõ đường biên triển khai.
01
MobileNetV2
Macro-F1 96,227 ± 0,981%; V3-Large hơn 1,358 điểm % theo mean.
02
ShuffleNet V2
Macro-F1 91,524 ± 1,771%; SD lớn nhất và giảm liên tục từ seed 42 đến 2026.
03
Triển khai
ShuffleNet nhỏ nhất 1,265M tham số dự kiến, nhưng chất lượng lớp Tungro và cỏ dại giảm mạnh.
Không chọn mô hình chỉ vì nhỏ nhất; cần ngưỡng chất lượng tối thiểu và benchmark mobile thật.
Notes: Chưa có inference benchmark cho 11-output model.
[Sources]
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/docs/results_report_assets_11class/recalculated_11class_metrics.json
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/runs/final_test_v2
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/config/campaign_lock_v2.json

## Slide 28
Chất lượng chuyển tiếp và số tham số dự kiến
28
ShuffleNet nhỏ nhất nhưng Macro-F1 thấp nhất.
Chưa đo độ trễ, RAM hoặc năng lượng trên điện thoại.
Mô hình | Macro-F1 mean | SD | Tham số 11 đầu ra*
EfficientNet-B0 | 97,994 | 0,159 | 4,022 M
MobileNetV3-Large | 97,585 | 0,070 | 4,216 M
ResNet-18 | 97,234 | 0,941 | 11,182 M
DenseNet-121 | 97,163 | 0,316 | 6,965 M
MobileNetV2 | 96,227 | 0,981 | 2,238 M
ShuffleNet V2 1.0× | 91,524 | 1,771 | 1,265 M
*Tham số là phép tính cấu trúc; chưa có checkpoint, thời gian train hoặc latency chính thức của 11 lớp.
Notes: Slide tách chất lượng sensitivity khỏi tài nguyên dự kiến.
[Sources]
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/docs/results_report_assets_11class/recalculated_11class_metrics.json
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/runs/final_test_v2
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/config/campaign_lock_v2.json

## Slide 29
Kiểm toán phép tính và provenance
29
18 / 18 file
18 CSV × 9.376 hàng sau lọc; cùng danh sách ảnh.
01
Nguồn nhãn
true_label từ split V2; chỉ lọc theo danh sách 11 lớp.
02
Nguồn dự đoán
predicted_label giữ nguyên từ classifier 19 đầu ra.
03
Phép tính
Tái lập Accuracy, Macro-P/R/F1, per-class, mean, sample SD và bootstrap.
04
Tệp kết quả
recalculated_11class_metrics.json là nguồn số duy nhất cho Word, hình và PowerPoint.
Không thay checkpoint
Không renormalize xác suất
Không xóa dữ liệu gốc
Notes: Có thể audit lại bằng script build_11class_transition_report.py.
[Sources]
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/docs/results_report_assets_11class/recalculated_11class_metrics.json
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/runs/final_test_v2
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/config/campaign_lock_v2.json

## Slide 30
Giới hạn bắt buộc khi trình bày
30
Điểm cao không biến sensitivity analysis thành một thí nghiệm 11 lớp hoàn chỉnh.
01
Hậu kiểm
11 lớp được chốt sau campaign 19 lớp; có nguy cơ quyết định thiết kế chịu ảnh hưởng bởi kết quả đã xem.
02
Mô hình
Classifier vẫn có 19 logit; số liệu không phản ánh chính xác việc huấn luyện lại đầu 11 lớp và class weights mới.
03
Tổng quát
Dữ liệu mất cân bằng; chưa có external test, group split theo ruộng/cây/phiên chụp hay mobile benchmark.
Chỉ sau khi khóa protocol và train đủ 18 run 11 lớp mới được cập nhật kết luận chính thức.
Notes: Không chọn hoặc loại thêm lớp dựa vào F1 hiện tại.
[Sources]
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/docs/results_report_assets_11class/recalculated_11class_metrics.json
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/runs/final_test_v2
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/config/campaign_lock_v2.json

## Slide 31
Kết luận sơ bộ và bước tiếp theo
31
Thứ hạng ổn định; bằng chứng 11 lớp vẫn chưa hoàn tất.
KẾT QUẢ
B0 dẫn đầu 97,994% Macro-F1; V3-Large thứ hai 97,585%; ShuffleNet thấp nhất 91,524%.
Ý NGHĨA
Loại tám true-label support thấp không làm đảo thứ hạng; kết luận backbone có độ bền mô tả trong sensitivity analysis.
TIẾP THEO
Khóa manifest 11 lớp → train lại 6 mô hình × 3 seed → mở final test → benchmark mobile cùng thiết bị/runtime.
Không dùng số liệu chuyển tiếp làm kết quả cuối của bài báo 11 lớp.
Notes: Khi thuyết trình, nhắc câu cảnh báo trước khi đọc bảng kết quả.
[Sources]
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/docs/results_report_assets_11class/recalculated_11class_metrics.json
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/runs/final_test_v2
- D:/Phát hiện bệnh cây lúa/model_benchmark/config/campaign_lock_v2.json